附件2

合肥市2019年劳动和技能竞赛燃气安装

维修技能竞赛（灶具拆装）实操决赛评分细则

一、总分100分

总分由工具及材料选取准备（5分）、灶具拆解操作(25分)、复装操作（25分）、灶具试压试烧检查（30分）、安全文明施工（5分）、拆装速度（10分）、事故及时间（一票否决）七个部分组成。总分相同的以时间快慢为序。

二、具体评分细则

（一）工具及材料选取准备（5分）

工具及材料选取准备时间5分钟不在比赛控制时间35分钟之内。

工具及材料选取准备时间5分钟，由选手一次性选好工具、材料等放入托盘拿到操作台指定位置（如图所示,按5S定位），少选或错选可以补选，未按指定位置摆放工具，每错一项扣1分，最多扣5分。

选取工具：活动扳手1把、开口扳手1把、尖嘴钳1把、一字螺丝起1把、十字螺丝起1把、捅针1根、高温黄油1瓶、密封脂1瓶、清洁布1 块、托盘2只、管卡1只。

（二） 灶具拆解顺序 (25分)：

拆装顺序为：电池——旋扭——锅架——大火盖——中心火盖——固定环——面板——防污橡胶垫——热电偶与总成连线（先右后左）——右燃烧器——右电子线——右热电偶——右点火针——左燃烧器——左电子线——左热电偶——左点火针——脉冲盒点火线从总成分离（先右后左）——面板支撑架——T型管万向接头——T型管与灶底板分离——总成从T型管分离——右总成分解——左总成分解——从电池盒拆除脉冲盒电源线——脉冲盒——电池盒。

灶具拆解必须将所有指定配件全部拆解完毕，报告裁判经确认后才可复装。未完全拆解或未经裁判确认就复装灶具的，一票否决，取消比赛成绩。

灶具拆解顺序每错一次扣1分，最多扣25次。

（三）灶具复装操作（25分）

按照规定顺序进行拆灶，按相反顺序进行复装操作。各项拆解、复装顺序、零部件拆装操作要求请详细按照灶具拆装实操考核评分标准执行。每错一次扣1分，最多扣25次。

（四） 灶具试压试烧检查（30分）

1．点火装置（10分）。点火装置打不着火一次扣5分，最多扣2次。

2．总成组装（10分）。总成组装返工一次扣5分，最多扣2次。

3．试压测漏。管道与灶具连通，用6000Pa以上试压板挂压3000Pa以上，试压一分钟，无压力降为合格，试压漏气一票否决。

4．试烧（10分）。接软管时使用一字螺丝起锁紧管卡，点火试烧，完成后拆除管卡，管卡放入右侧托盘，工具、材料等归位，实操比赛结束，裁判员停止计时（没上管卡扣5分，没下管卡扣5分，工具、材料等没归位扣5分）。试烧漏气，取消选手参赛成绩。

（五）安全文明施工（5分）

1．着装（2分）。必须着工装，若穿长袖工装必须是紧口。不按要求扣2分，最多扣1次。

2．工具、材料摆放（2分）。工具、材料按规定位置摆放整齐、安全可靠。不符合要求扣2分，最多扣1次。

3．现场清理（1分）。灶具拆解完成后用清洁布擦干净灶具面板；清理操作台现场，未按规定操作扣1分。

（六） 拆装速度（10分）

拆装所用时间以35分钟完成作为基本要求，以10分为满分计算，在规定时间内完成全部竞赛程序且取得比赛的选手按完成时间先后顺序阶梯式加分，具体评分情况见下表：

| 拆装速度 （10分） | 加分规则 | 加分 单位 |
| --- | --- | --- |
| 10～7名 | 每提前一个名次递增加0.5分。即:从0.5分到2分 | 0.5分 |
| 6～4名 | 在2分基础上每提前一个名次递增加1.0分。即:从3.0分到5分 | 1.0分 |
| 3～2名 | 在5分基础上每提前一个名次递增加1.5分。即:从6.5分到8分 | 1.5分 |
| 1名 | 在8分基础上提前一个名次递增加2.0分。即:从8分到10分 | 2.0分 |

（七）事故及时间（一票否决）

安全事故与安全隐患：因操作不当受伤不能继续比赛或违章操作，取消选手参赛成绩。（一票否决）

时间控制35分钟：到达规定操作时间时，立即停止操作，未完成竞赛内容时（未完成拆装操作、试压漏气、未完成试烧、试烧漏气），取消选手参赛成绩。（一票否决）